## Slide 1
劉又華 吳宜蓁 鄭如軒
邱于純 陳介于
Chapter 6
製造流程的選擇與設計

## Slide 2: 大綱
章首個案
6-1 流程選擇
6-2損益平衡分析
6-3製造流程設計
6-4結論

## Slide 3
效率專家改造本田對抗汽車業巨人
效率專家 Masaki Iwai
降低成本
重整汽車的裝配線

## Slide 4
流程選擇
定義：流程選擇是決定工廠使用何種流程的策略性選擇。
流程的類型，以作業類型分類：
  轉換流程：將鐵礦變成鋼。
  加工流程：金屬片變成汽車擋泥板。
  組裝流程：將擋泥板組裝到汽車上。
  測試流程：生產產品時一項獨立的主要活動。
流程類型

## Slide 5
流程選擇
定義：工廠如何使用一項或多項流程組織物料流。
四種結構
  零工式流程(job shop)：小量、多樣產品，大部分製造步驟不同。
  批次流程(batch shop)：標準化零工式流程，以週期批次生產。
  裝配線(assembly line)：非連續工作以固定速度一定順序來完成。
  連續流程(continuous flow)：類似裝配線，但流程為連續性，結構為高度自動化。
流程結構

## Slide 6
流程生命週期
階段
流程結構
少量.低標準化
常僅有一種
多種產品
少量
一些主要產品
多量
多量.高標準化
日常用品
I
零工
II
批次
III
組裝線
IV
連續流程
沒有
(不可行)
沒有
(不可行)
彈性(高)
單位成本(高)
彈性(低）
單位成本(低)
印刷廠
法式餐廳
重機械
咖啡
汽車組裝
漢堡
製糖
煉油廠
產品結構
產品生命週期
效能指標
流程選擇
產品流程矩陣

## Slide 7
損益平衡分析
特定流程設備的選擇
鑽孔機
轉印機
一般用途
特殊用途

## Slide 8
損益平衡分析
設備選擇的主要決策變數
決策變數 | 考慮因素 | 決策變數 | 考慮因素
初期投資 | 價格 製造商 適用現行的模式 空間需求 供應和支援設備 的需求 | 彈性 | 一般與特殊目的設備的比例
產出率 | 實際與估計產能比 | 整備需求 | 複雜性 換線的速度
產品品質 | 規格的一致性 不良率 | 維護 | 複雜性 頻率 零件的供應力
作業需求 | 易用程度 安全性 人體工學的影響 | 過時 | 市場現況 修改為其他用途
人員的需求 | 直接與間接人員 的比例 技能與訓練 | 在製品 | 緩衝庫存的時間與需求

## Slide 9
損益平衡分析
適用的情況
Break-even analysis是選擇流程或設備時的分析工具，且透過損益平衡圖我們可以清楚的了解到，產品在不同銷售量或產量下的利潤或損失

## Slide 10
損益平衡分析
範例6.1
有一家製造商有下列幾種方案取得生產所需的
機械零件
向外購買零件，成本為200美元/單位
使用半自動車床之成本：固定成本為80000美元，變動成本為75美元/單位。
使用加工中心之成本：固定成本為200000美元，變動成本為15美元/單位。
總成本＝$200 X需求量
總成本＝$80000$75 X需求量
總成本＝$200000$15 X需求量

## Slide 11
損益平衡分析
範例6.1
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250
300
250
200
150
100
50
以$200/單位外購
以機械中心製造$15/單位，固定成本＄200000
以半自動化車床製造$75/單位，固定成本＄80000
Q=2000
Q=640
Profit 300/單位

## Slide 12
製造流程設計
定義
評估工廠內移動原物料、零件、組件等特定製程
之方法
規劃工具
裝配圖
(Assembly drawings)
程序單
(Route sheets)
流程圖
(Flow process charts)
組裝程序圖
(Assembly charts)

## Slide 13
製造流程設計
裝配圖
以產品分解角度顯示其組成元件

## Slide 14
製造流程設計
組裝程序圖
4
5
6
7
8
9
10
3
2
1
11
12
SA-1
SA-2
A-6
A-7
A-4
A-2
A-1
A-6
A-3
A-5
A-8
閥體
氣嘴
連接器嘴邊緣
連鎖
彈簧間隔器
護墊(2)
彈簧
固定環
氧氣閥探針
探針墊片
探針固定環
蓋子
透氣口組裝
組裝透氣口與閥體
組裝阻絕環至閥體
檢驗
固定環至氣嘴
檢驗
組裝氧氣探針
氣體被覆
最後組裝

## Slide 15
製造流程設計
程序單
規定特定元件的作業和程序，紀錄設備的種類、工具，及完成原件所需的作業等資訊
sample

## Slide 16
製造流程設計
流程圖
定義產品在生產設備時所發生的狀況，分析流程可幫助我們精簡流程，通常移動、延誤、儲存作業越少的流程越好

## Slide 17
製造流程設計
範例6.2
某公司提供幾家大型汽車製造商零件，這個零件是由15位工人每天工作8小時，以每小時150件的速度進行組裝。員工薪水採小組式按件計酬，每完成一個合格的零件，可獲得0.3美元，且這些工資平均分配給每位員工，如果管理者認為需要則額外增加生產班次(15人)。
該公司所提供零件分為兩種，一為鑄模部門所生產，另一項則委外生產。公司有11部機器可供生產零件，而同時間只能有六部機器運作，每部機器每小時可生產25件， 每完成一件合格成品每作業員即可獲得0.2美元。

## Slide 18
製造流程設計
範例6.2
作業員的加班成本比正常班多50%，亦即每完成一成品工資為得0.3美元。
鑄造人員可以彈性工作，現有6名作業員，公司可以至多從其他部門調度4名員工。
鑄造每一零件的物料成本為0.1美元，電力成本為0.02美元；而委外生產的零件成本為每件0.3美元
廠房租金每星期100美元，管理、維護和行政人員週薪為1000美元，生產機器折舊每星期50美元。

## Slide 19
製造流程設計
範例6.2解說-生產流程
鑄造零件
外購零件
最後組裝
鑄造零件存貨
外購零件存貨
最後
產品

## Slide 20
製造流程設計
範例6.2解說
該流程的產能(每週生產的零件數目) ，每一流程階段的產能是否能平衡？
由於機器運作需要操作員，所以同時間可運作機器只有六台
因此產能
＝6部機器×25件/每小時×8小時/每天×5天/每週
＝6000件/每週

## Slide 21
製造流程設計
範例6.2解說
如果鑄模流程所使用的機器，從原來的6部增加為10部，而最後的組裝作業不變，則全部流程的產能是多少？
十部機器鑄造產能
＝10部機器×25件/每小時×8小時/每天×5天/每週
＝10000件/每週
由於最後組裝人員不變，因此即便產能增加為10000件，組裝成品為6000件，因此整體產能仍為6000。

## Slide 22
製造流程設計
範例6.2解說
假如公司將增加第二班的組裝作業時間，每天增加8小時，則新產能為何？
依第2題看來鑄造產能為10000件，而增加後的組裝產能
＝150件/每小時×16小時/每天×5天/每週
＝12000件/每週
由於產能最最小產出決定，因此產能為10000件，而根據實際的情況，仍有其他因素影響。

## Slide 23
製造流程設計
範例6.2解說
當產能分別為每週6000件及每週10000件時，分別計算其產出的單位成本。
產出為6000件的單位成本：
首先計算每週6000件之成本，
則單位成本＝每週總成本/每週生產的數量
＝6670/6000=1.11
項目 | 計算（每件） | 成本
鑄造原料 | 0.1×6000 | 6000
外購零件 | 0.3×6000 | 1800
電力成本 | 0.02×6000 | 120
鑄造作業員 | 0.2×6000 | 1200
組裝作業員 | 0.3×6000 | 1800
租金 | 100/每週 | 100
管理 | 1000/每週 | 1000
折舊 | 50/每週 | 50
總成本 |  | 6670

## Slide 24
製造流程設計
範例6.2解說
當產出為每週10000件時的單位成本
首先計算每週生產10000件的成本，
單位成本＝10350/10000=1.04
因此我們可得知當以較大產量分攤固定成本可降低單位成本
項目 | 計算（每件） | 成本
鑄造原料 | 0.1×10000 | 1000
外購零件 | 0.3×10000 | 3000
電力成本 | 0.02×10000 | 200
鑄造作業員 | 0.2×10000 | 2000
組裝作業員 | 0.3×10000 | 3000
租金 | 100/每週 | 100
管理 | 1000/每週 | 1000
折舊 | 50/每週 | 50
總成本 |  | 10350

## Slide 25
製造流程設計
結論
有效的流程規劃有助於工作者快速瞭解流程結構及清楚職責掌控，藉以達成效率及效能兩者兼具的工作進度，因此製造流程選擇與設計為生產過程中強力工具
科技的發展也有助於流程設計的進步，尤以電腦整合製造CIM(computer-integrated manufacturing)為目前企管領域最常見之工具。

## Slide 26
Thanks for listening